手动液压搬运车设计要点分析

手动液压搬运车是一种小体积液压装置，身小、重量轻、能在狭窄通道中功能并能满载进入电梯。手动液压搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而广泛应用于工厂、仓库等需要水平搬运的场合。具有良好的发展前景。

在设计中，要考虑使手动液压搬运车性能的提高，搬运的可靠安全，提升堆放更加灵便准确。为实现手动液压搬运车的功能，我们应尽量满足产品的运动过程中平稳的要求，应选择加速度小、没有冲击性的机构。其次，选择合理的外形和尺寸，尽量节省材料。同时，使产品操作简单、省力。

方案尺寸如下图。

方案一

方案二：

通过ADMS软件进行受力分析，可知方案一的加速度最高为2m/s²，此冲击性不大。但是各铰链点的受力却比方案二中个铰链点受力小的多。因此，方案一较好。