摘要：半电动堆高车，半电动堆高车的结构特点与保养说明，人力行走及电动液压提升，行走转弯时利用手拖把下边转的机构带动的转弯，转向轻松方便。当起重堆垛时用门架上的手把能随意的把物体堆放到需要的地方。

半电动堆高车主要特点： 
1、本产品主要用于货物的装卸，动力提升，高效轻便。 
2、配用集成一体化的液压动力单元。 
3、门架由高强度特殊材料制造。 
4、工作电压为12-24V，智能充电，自动调节充电电流及充足后自动停机。 
半电动堆高车的电控部份： 
1、输入220V；2、充电器；3、钥匙开关；4、控制器；5、液压站电机。 

半电动堆高车的液压部份使用保养： 
液压站需1-2年左右更换一次液压油，清洗吸油滤网，液压油采用20#-40#机械油或液压油，但不允许将各种不同牌号的油液混合使用。液压油缸应注意保持柱塞杆不受损伤，如出现举力不足或漏洞，应更换密封件和防尘圈等。 

半电动堆高车蓄电池的使用保养： 

车 内蓄电池，操作前先检查电池是否已加电解液，（一般发运车辆，为安全起见，蓄电池不加电解液）如电瓶未加电解液，首先准备1：1.28蓄电池电解液（市场 有售，俗称电瓶水）加到电池水位线，气温在25度以上时冷却1小时后，用车内充电器补充电器充电2小时，即可投入使用。 

定期检查电解液 挥发程度，打开电池盖，观察电解液的高氏，如低于网格板，需加蒸馏水，加到网络板上方约一厘米。加三次蒸馏水后，需用电解液比重表量电液浓度，低于 1：1.28（充电后测量）应适度加1：1.28电解液。如加解液浓度太低，将会影响电量储存。检查蓄电池或加电解液后盖上电瓶，用热水冲洗蓄电池外壳， 防止产生漏电现象。

半电动堆高车的结构特点： 

人力行走及电动液压提升，行走转弯时利用手拖把下边转的机构带动的转弯，转向轻松方便。当起重堆垛时用门架上的手把能随意的把物体堆放到需要的地方。物体提 升时由小型液压泵工作使提升油缸工作，液压泵站为组合型，整体设计具有噪音低、压力高、外形美观、结构小巧、操作简单优点。供红电能的为车内蓄电池，（蓄 电池使用保养见后），随车配备随车充电器组成一体，非常方便实用，应该正确的使用和维护保养，将会延长车辆的使用寿命和提高工作效率。